SLJC-130节水控制器使用说明

- 产品外观

- 产品功能及技术参数

- 产品特点

◆ 全防水设计，安全性能高。

◆ 外观小巧、精致，安装便利。

◆ 红外感应式开关，使用方便快捷。

◆ 独有断电保护功能。

◆ 可对不同的用户进行分类设置，使用不同的费率进行消费。

◆ 可设置每类人员日/月限制用水额度和日/月免费用水额度，管理方式灵活。

◆ 独特节水设计使节水性能更高，用户刷卡扣款，进入倒计时即可出水/通电（用于控电时）。

◆ 灵活的工作模式适用性更强，可根据实际需要设置为可中断模式或不可中断模式。

◆ 管理员可使用控水卡放水，灵活性强。

◆ 可配合流量计实现计量扣费，更加科学、公平、合理。

- 主要技术参数

◆ 卡片种类：M1卡及其兼容卡；

◆ 读卡距离：25mm-50mm以内；

◆ 外形尺寸：95mmⅹ125mmⅹ28mm；

◆ 工作频率：13.56MHz；

◆ 卡操作时间：< 0.3秒；

◆ 工作电压：6-12VDC；

◆ 使用环境：温度：0-60℃

◆ 安装方式：壁挂或暗装；

◆ 计费精度：0.01元；

◆ 计时精度：1秒；

◆ 计流量精度：0.01升；

◆ 最大累积消费总额：2000万元；

◆ 卡发行量：无限量。

- 卡类型(软件发行)

◆ 系统卡：	用于设置和清除终端参数（密钥、卡使用扇区的分配）。

◆ 设置卡：	用于设置工作模式、卡底金、终端号、费率及计费方式等相关参数。

◆ 控水卡：	用于管理人员预放水。

◆ 采集卡：	用于采集终端消费总额，并上传到电脑入库，一次最多可采集39台。

◆ 用户卡：	用户消费时使用的IC卡。

- 安装说明

1) 外接线缆定义：

红：12V电源正

黑：12V电源负

棕：控水阀正

黄：控水阀负（或快关型断负电机阀信号）

白：流量计信号

蓝：通讯接口（发）

绿：通讯接口（收）

警告：错接线缆，有可能导致设备工作无法正常工作甚至烧毁！

2) 安装定位：

节水器安装前，外壳和主体需先分开。

主体定位有两种方式：

A、	SLJC-130型节水控制器主体有2个安装定位孔（安装孔尺寸与标准86盒匹配，间距为60mm，孔径4.5mm），用于固定节水器于墙壁或其它物体上，再扣上外壳；

B、	当不想破坏墙体安装时，可用双面胶将节水器粘在墙体上，再用玻璃胶沿着设备涂一圈，待其凝固后，再扣上外壳（双面胶可在购买节水器时向厂家申购或自购）。

3) 指示灯：

SLJC-130型节水控制器在显示窗右下方有两个指示灯：控水阀灯和流量计灯，其对应关系为：

控水阀灯	亮 	→ 控水阀开

灭 	→ 控水阀关

流量计灯	闪烁 	→	有液体流动

灭或亮 	→	无液体流动

若用于控电时控水阀指示灯亮代表通电。

- 设置流程

  - 机器正确连接，开机显示8自检，完成后机器刚上电时显示初始化状态为：“E 001”。

  - 刷已发行好的系统卡（软件中发行），设置成功后显示“S  SUC”，拿开系统卡后机器显示“P    0”，机器在5秒内无刷卡动作则进入省电待机状态：五位数码管的中间段滚动显示。

  - 设备刷过系统卡后，再刷已发行好的设置卡（软件中发行），设置成功后显示“S SUC”，拿开设置卡后机器显示“P   xx”(xx为终端机器号)，机器在5秒内无刷卡动作则进入待机省电状态：五位数码管的中间段轮着显示。

- 使用流程

SLJC-130型节水控制器有两种工作模式：可中断模式和不可中断模式(控电时只使用不可中断模式)。

1）可中断模式

用户在淋浴时刷用户卡机器扣款进入倒计时消费并显示余额，用户卡移开放入下方插孔，此时机器显示倒计时间或流量(若不移开则一直显示余额并在倒计时结束时自动扣款进入下个倒计时)，倒计时结束则自动停止消费，倒计时未结束时提前刷用户卡则停止消费，将剩余未消费的金额回写后机器显示用户余额。

若启用红外开关功能，则在放置用户卡后需手动触碰红外开关进行扣款消费使用，卡移开后进入倒计时，此时红外开关起到暂停作用，再次刷用户卡则停止消费，将剩余未消费的金额回写后机器显示用户余额。

2）不可中断模式

用户在淋浴时刷用户卡机器扣款进入倒计时消费并显示余额，用户卡移开放入下方插孔，此时机器显示倒计时间或流量(若不移开卡，则一直显示余额并在倒计时结束时自动扣款进入下个倒计时)，倒计时结束则自动停止消费，倒计时未结束时提前刷用户卡不停止消费，只显示当前用户余额，用户卡移开后继续显示倒计时直到结束。

若启用红外开关功能，则在放置用户卡后需手动触碰红外开关进行扣款消费使用，此时红外开关起到暂停作用，再次刷用户卡时只显示用户卡中余额，移开后继续倒计时消费直至结束。

两种工作模式的区别：可中断模式下可提前刷用户卡结束消费并将剩余未消费的金额写回用户卡，但在不可中断模式下提前刷用户卡不影响消费只显示卡余额，用户卡移开后继续显示倒计时间，倒计时结束后或刷除用户卡外本系统卡时自动停止消费。

- 显示说明

P	xxx		待机状态（xxx为终端地址）

-			省电待机状态（滚动显示）

S 	SUC		设置(系统)卡设置成功

C 	SUC		采集卡采集成功

E  	001		首次启动(等待初始设置)

E  	003		非法参数 (非法费率或未设置)

E  	010		密码校验失败，非本系统卡

E  	013		卡损坏

E  	014		卡损坏

E  	015		未知卡类型(不是M1卡)

E  	016		未知类型卡

E  	020		设置卡设置失败

E  	021		设备无时钟

E  	030		采集卡空间不足，采集数据已满，请及时上传采集卡内数据；

E  	041		卡损坏

E  	043		用户卡余额不足

E  	044		回写余额出错

E  	045		日/月消费额度受限

E  	1702	读卡芯片自检失败，读卡芯片损坏

E - - - -     	等待刷卡(任意M1卡)初始化终端

- - - - -  		非当前用户卡

- 机器复位

当机器出现异常情况时，可手动进行终端的硬初始化以恢复出厂状态，操作方法为：将通讯线(蓝线和绿线)短接后上电，5秒内刷任意卡即可完成终端的硬初始化使机器恢复到出厂状态，显示“E 001”。

- 保修期限

节水器自销售之日起提供一年的质保期，用户使用时需按照说明书操作。若由于用户操作不当或人为破坏导致设备故障，厂家将收取一定的维修成本费用。

- 注意事项

当机器发生故障时，非专业人员不得打开机壳，应及时与当地经销商、办事处或直接与我司联系。